PCM Pro Ex

портативное устройство для измерения расхода

PCM Pro Ex

# Максимально точное портативное устройство

для измерения расхода

| портативность, удобство в использовании даже в самых сложных ситуациях определение реального профиля потока распределение скоростей в пространстве очень высокая точность не требуется калибровка стабильность точки начала координат, отсутствие дрейфа тройное резервное измерение уровня жидкости измерение во всех видах труб и каналов, заполненных частично или полностью измерения в сильно загрязненной и абразивной среде простая установка при помощи различных элементов крепления многоязычные настройки большой графический дисплей с подсветкой сохранение параметров и результатов измерений на компактную флэш карту длительный срок службы батарей благодаря оптимизированному энергосберегающему процессу измерения Ex zone 1 одобрено ATEX |  |
| --- | --- |
|  | Принцип измерения Непосредственно величину расхода измерить невозможно >>расход "Q"<<. Для расчета расхода применяется следующая формула: A = живое сечение потока v = средняя скорость потока Живое сечение потока A зависит от профиля поперечного сечения и уровня жидкости. Уровень жидкости может быть измерен при помощи встроенных и / или внешних датчиков. Живое сечение потока определяется с учетом профиля поперечного сечения. | Измерение уровня жидкости Из пяти способов определения уровня жидкости вы можете выбрать тот, что наилучшим образом соответствует поставленной задаче. подводный ультразвуковой элемент, встроенный в комплексный датчик [h1, измерение снизу вверх] элемент для измерения давления, встроенный в комплексный датчик [h2, измерение снизу вверх] надводный ультразвуковой датчик [h3, измерение сверху вниз] различные внешние датчики уровня жидкости [h4, 4-20 мA] фиксированное значение при поддержке постоянного уровня жидкости |

| Ультразвуковой При использовании как подводного, так и надводного ультразвукового датчика [h1; h3] измерение уровня жидкости производится по принципу эхолота. В обоих случаях определяется граница между водной и воздушной средой (поверхность воды), и измеряется время, которое требуется звуку для преодоления расстояния от датчика до поверхности воды. Уровень жидкости пропорционален измеренному времени. Преимуществами данного метода является высокая точность и стабильность в течение длительного времени. Пена и различные предметы, плывущие по поверхности воды, не влияют на результаты измерения при использовании подводного ультразвукового датчика. Гидростатический Измерение уровня жидкости даже в сильно поглощающей среде возможно при помощи гидростатического измерительного элемента [h2], который также может быть встроен в датчик. Высокопрочная диафрагма Hastelloy позволяет производить измерения даже в сильно загрязненной или агрессивной среде. При одновременном измерении атмосферного и гидростатического давления среды колебания атмосферного давления полностью компенсируются. Дополнительное использование воздушного фильтра сокращает погрешности измерения до минимума. Внешние датчики Внешние датчики с сигналами 4-20 мА могут быть легко интегрированы в систему. При поддержке постоянного уровня жидкости дополнительные датчики не требуются, так как уровень жидкости всегда известен. | Измерение скорости потока средняя V макс. V Ультразвуковой преобразователь (датчик) посылает в измеряемую среду ультразвуковые сигналы. Частицы или воздушные пузырьки отражают эти импульсы. Датчик работает в режиме импульс-эхо, т.е. ультразвуковой преобразователь сразу же после передачи импульса переключается в режим приема, и принимает отраженный ультразвуковой сигнал, используя его для построения эхоструктуры. Эхоструктура, полученная после первого сканирования, сохраняется в цифровом виде. Производится второе сканирование: снова посылается ультразвуковой сигнал, принимается отраженное эхо, сохраняется эхоструктура. | Затем проводится взаимно-корреляционный анализ, т. е. анализ параметров эхоструктур, полученных на определенном временном интервале и устанавливается соответствие между ними. Принимая во внимание угол наклона ультразвукового луча, временной сдвиг эхоструктуры второго сканирования по отношению к эхоструктуре первого сканирования преобразуется в скорость потока на каждом уровне глубины. Формула Эта последовательность действий повторяется 2000 раз в секунду. Имея данные о скорости на каждом участке глубины, встроенный процессор для цифровой обработки сигналов определяет профиль потока в режиме реального времени. Это позволяет пользователю получить высокоточные результаты измерений без дополнительной калибровки. Профиль потока |
| --- | --- | --- |

PCM Pro Ex

Сверхлегкий* передатчик!

* всего 6,5 кг в рабочем состоянии

| Основные характеристики: большой графический дисплей с подсветкой пользовательский интерфейс с использованием меню графическое отображение параметров течения жидкости на измеряемом участке цифровая и графическая диагностика датчиков | создание протокола наиболее важных измерений за 14 дней возможность выбора режимов измерений (циклический, при наступлении события, постоянный), задание интервалов сохранения результатов измерений. память 64 мегабайта, позволяющая сохранять, удалять и копировать данные в ПК | время работы батареи 40000 измерительных циклов 3 месяца / 5-ти минутный цикл батареи NiMh, не загрязняющие окружающую среду одобрение Ex для зоны 1 в соответствии с ATEX защитный корпус IP 67 |
| --- | --- | --- |
| Программирование | Используется очень простая и удобная методика программирования устройства. Пользователь перемещается по меню при помощи программы с интерфейсом аналогичным windows и диалоговых окон, возникающих на большом графическом дисплее. Выбранные параметры выделяются графически. Структура программы идеальна для портативной измерительной системы. Все выше сказанное практически исключает вероятность ошибочного программирования. Как правило, доступ к программированию может быть ограничен для предотвращения внесения изменений не уполномоченным лицом. | Дисплей Благодаря подсветке, информация на дисплей четко видна даже в тоннелях и люках. Это позволяет пользователю программировать устройство, считывать данные, эхоструктуры, профили распределения скоростей, диаграммы измерений… Изображение профиля потока на дисплее |

| Диагностика системы Отображение основных системных данных на дисплее. Внутренние функции необходимые для оценки процесса измерений без использования дополнительных программных и аппаратных средств. Средства диагностики, позволяющие оценить точность измерений, например, определения уровня жидкости. Анализ эхоструктуры Многочисленные средства диагностики позволяют пользователю выбрать место измерения и обеспечить надежную работу измерительной системы. | Хранение данных встраиваемая стандартная карта памяти резервное сохранение данных данные содержатся в файлах формата txt дополнительное сохранение параметров и результатов анализа Обновление памяти при наступлении события | Качественное проведение измерений требует применения оригинальных решений. Так как стандартные карты памяти не достаточно надежны, NIVUS использует систему резервного копирования (параллельное сохранение данных на карту памяти и встроенное оперативное запоминающее устройство). Теоретически это исключает возможность потери данных. Дополнительное сохранение параметров настройки и результатов анализа данных делает систему хранения данных абсолютно надежной. Сохранение данных в формате txt обеспечивает совместимость с любыми приложениями, предназначенными для работы с электронными таблицами и проведения расчетов. |
| --- | --- | --- |
| NivuDat Pro В отличие от обычных приложений, предназначенных для работы с электронными таблицами, программное обеспечение NivuDat Pro под операционной системой Windows XP / Windows 2000 позволяет быстро и наглядно представить данные в виде таблиц и графиков. Также программа предлагает такие дополнительные средства управления данными, как экспорт данных, усредняющие функции, вывод максимального и минимального значений, выбор места проведения измерений и т. д. |

PCM Pro Ex

Датчики: непревзойденные

в многообразии

| тройное резервное измерение (надводный ультразвуковой датчик, подводный ультразвуковой датчик, гидростатический датчик) высокоточное измерение скорости потока возможно подключение внешних датчиков уровня жидкости | динамика измерений от 5 мм/сек. до 6 м/сек. измерение при направлении течения жидкости в обоих направлениях стандартные датчики с высоким сопротивлением (PPO, PEEK, 1.4571, Hastelloy) датчики, устойчивые к воздействию химических веществ для наиболее ответственных работ | IP 68 одобрено Ex zone 1 удобны в использовании простая установка при помощи различных элементов крепления |
| --- | --- | --- |

… подходит для любой области применения

|  | Область применения изучение инфильтрации снятие данных для гидравлической калибровки сливов выставление счетов регистрация плановых данных для дождеприемников регистрация объема дождевой воды в соответствии с BWK M3 регулировка расхода с помощью дросселя проверка канализационных систем косвенный контроль притоков временный контроль над местом проведения операций и многое другое Вне зависимости от того, кем она используется – государственными учреждениями, организациями, контролирующими качество воды и загрязнение окружающей среды, инженерами или службами, отвечающими за планирование – благодаря своей универсальности, высокой точности и удобному итерфейсу система PCM Pro Ex является надежным инструментом, который прослужит вам много лет. |
| --- | --- |